Krajinářská studie

Podklad pro zpracování změny ÚP obce Břežany II

říjen 2009

U-24, s.r.o.

Objednatel				Obec Břežany II, 282 01 Český Brod

Oprávněná osoba			Tomáš Brázda, starosta

Pořizovatel				Městský úřad Český Brod, Úřad územního plánování

Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod

Zhotovitel 				U-24, s.r.o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování

Perucká 11a, 120 00 Praha 2

Zastoupený				Ing. Vladimírem Mackovičem, prokuristou

Zpracovatelé

Ing. Vladimír Mackovič

Ing. Michaela Tlustá

Bc. Štěpán Vizina

# Obsah

1. 	Základní údaje o území	4

1.1.	Biogeografie, fytogeografie, potenciální vegetace	5

1.2.	Geomorfologie	6

1.3.	Klimatické podmínky	6

1.4.	Hydrologické podmínky	6

1.5.	Pedologické podmínky	8

2. 	Koeficient ekologické stability	11

3.	Územní systém ekologické stability	13

3.1. 	Základní pojmy	13

3.2. 	Analýza podkladů	14

3.3.	Stávající struktura prvků ÚSES na území obce Břežany II dle schválené ÚPD	14

3.4.	Zjištěné problémy a nedostatky	17

3.5.	ÚSES a změna č. 2 ÚPO Břežany II	19

3.6.	Optimalizace stávajících částí a vymezení nových částí ÚSES	20

3.7.	Interakční prvky	22

4.	Krajinářská analýza území	23

4.1. 	Historický vývoj území, vybrané sledované jevy	23

4.2.	Typologie krajiny	26

4.3.	Prostorová dynamika území	27

4.4.	Vyhodnocení přechodové zóny - vztah mezi sídlem a krajinou	28

5.	Koncepce uspořádání krajiny	29

5.1.	Návrh k posílení prostupnosti krajiny	29

5.2.	Návrh k posílení krajinné zeleně	32

5.3. 	Uspořádání prvků trvalé zeleně ve vazbě na krajinářské záměry	35

5.4.	Ostatní krajinářská opatření	38

Seznam použitých zkratek	39

Prameny a literatura	40

# 1. 	Základní údaje o území

Údaje o území z ÚHDP:

Správní území obce Břežany II je totožné s katastrálním územím Břežany II, které má dále uvedenou strukturu druhů pozemků:

| Druhy pozemků | výměra (ha) |  | podíl zemědělské půdy v k.ú. | 92,9% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orná půda | 812,4 |  | procento zornění | 96,0% |
| Chmelnice | 0,0 |  | lesnatost | 0,7% |
| Vinice | 0,0 |  | podíl trvalých travních porostů | 2,4% |
| Zahrada | 11,1 |  | podíl vodních ploch | 0,4% |
| Ovocný sad | 1,5 |  |  |  |
| Trvalý travní porost (TTP) | 21,7 |  |  |  |
| Zemědělská půda | 846,6 |  |  |  |
| Lesní pozemek | 6,1 |  |
| Vodní plocha | 3,8 |
| Zastavěná plocha a nádvoří | 14,9 |
| Ostatní plocha | 39,4 |
| Celková výměra katastrálního území | 910,9 |

Zdroj: ČÚZK, ÚHDP Středočeský kraj, 12/2007

Obr. 1: Mapa širších vztahů. Územím obce ani v jejím bezprostředním okolí neprochází žádná turistická trasa; obcí vedou plánované cyklotrasy spojující Úvaly a Český Brod.

(zdroj: http://www.cykloserver.cz)

## Biogeografie, fytogeografie, potenciální vegetace

Břežany II patří podle biogeografického členění (Culek, 2000) do podprovincie Hercynské, bioregionu 1.5 Českobrodského. Dle regionálně fytogeografického členění (Skalický, 1988) se území nachází na rozhraní dvou fytogeografických okresů: 10. Pražská plošina (ze severu) a 64. Říčanská plošina (z jihu). Na území se vyskytují následující biochory:

- 2BE	Rozřezané plošiny na spraších

- 2RE	Plošiny na spraších

- 2RN	Plošiny na zahliněných píscích

Obr. 2: Mapa biochor

(zdroj: data AOPK)

Dle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) by se v území vyskytovala černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), kde hlavními dřevinami jsou dub zimní (Quercus petraea) a habr (Carpinus betulus), s častou příměsí lip Tilia cordata, Tilia platyphyllos, dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasanu a javoru). Ve vyšších nebo inverzních polohách se objevuje také buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnáčů nalezneme pouze v prosvětlených porostech. Bylinné patro je tvořené převážně mezofilními druhy rostlin, se zastoupením především jaterníku podléšky, svízele lesního, zvonku, hrachoru, černýše, kopytníku.

Obr. 3: Mapa potenciální přirozené vegetace (zdroj: http://geoportal.cenia.cz)

## Geomorfologie

Podle geomorfologického členění je zájmové území součástí systému hercynského, provincie Česká Vysočina a leží na rozhraní subprovincií VI Česká tabule a V Poberounská soustava.

| Subprovincie: | VI Česká tabule |
| --- | --- |
| Oblast: | VIB Středočeská tabule |
| Celek: | VIB-3 Středolabská tabule |
| Podcelek: | VIB-3E Českobrodská tabule, VIB-3C Mělnická kotlina |
| Okrsek: | VIB-3E-b Čakovická tabule, VIB-3C-e Cecemínský hřbet |

| Subprovincie: | V Poberounská soustava |
| --- | --- |
| Oblast: | VA Brdská oblast |
| Celek: | VA-2 Pražská plošina |
| Podcelek: | VA-2A Říčanská plošina |
| Okrsek: | VA-2A-c Úvalská plošina, VA-2A-b Uhříněvěská plošina |

## Klimatické podmínky

Řešené území leží na rozhraní dvou klimatických oblastí – teplé (T2) a mírně teplé (MT10). Převážná část území spadá do klimatické oblasti teplé, okrsku A2, který je charakterizován jako teplý, suchý s mírnou zimou a kratším slunečním svitem.

| Klimatické charakteristiky podnebných oblastí | T2 | MT10 |
| --- | --- | --- |
| Počet letních dnů | 50-60 | 40-50 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více | 160-170 | 140-160 |
| Počet mrazových dnů | 100-110 | 110-130 |
| Počet ledových dnů | 30-40 | 30-40 |
| Průměrná teplota v lednu (ve oC) | -2 až -3 | -2 až -3 |
| Průměrná teplota v červenci (ve oC) | 18-19 | 17-18 |
| Průměrná teplota v dubnu (ve oC) | 8-9 | 7-8 |
| Průměrná teplota v říjnu (ve oC) | 7-9 | 7-8 |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 90-100 | 100-120 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm | 350-400 | 400-450 |
| Srážkový úhrn v zimním období v mm | 200-300 | 200-250 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40-50 | 50-60 |
| Počet zamračených dnů | 120-140 | 120-150 |
| Počet jasných dnů | 40-50 | 40-50 |

## Hydrologické podmínky

Vodní toky

Zájmovým územím protékají 2 významnější vodní toky - Výmola a Týnický potok. Výmola protéká západním cípem katastru a zasahuje do území délkou 1,013 km. Jde o levostranný přítok Labe, který odvodňuje východní část okresu Praha – východ. Pro případ výskytu povodňových situací byla na toku vymezena záplavová území v rozmezí 11,1 – 25,5 ř. km s označením 9979-103028/05/OŽP/V-Vi. Záplavová území jsou vymezena dosahem 5-ti leté, 20-ti leté a 100-leté vody. Délkou 3,72 km protéká územím Týnický potok, který je levostranným přítokem Kounického potoka. Pro Týnický potok nebylo záplavové území dosud stanoveno.

Vodní nádrže

Na zájmovém území se nachází 5 menších vodních nádrží, které plní retenční funkci (zpomalují povrchový odtok v krajině).

Základní bilanční jednotkou pro zpracování vodohospodářské bilance množství a jakosti podzemních vod je hydrogeologický rajón. Dle nové hydrologické rajonizace území náleží hydrogeologickému rajonu č. 45100 - „Křída severně od Prahy“. Geologickou jednotkou jsou sedimenty svrchní křídy.

Útvar podzemních vod s výsledky hodnocení stavu a odhadem stavu po provedení opatření (PO) k roku 2015 na území Břežan II

| ID útvaru podzemních vod | Název útvaru podzemních vod | Název mezinárodní oblasti povodí | Horizont | Hodnocení stavu k roku 2007 | Odhad stavu (PO) k roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45100 | Křída severně od Prahy | Labe | hlavní | nevyhovující | nevyhovující |

Útvary povrchových vod

Dle Plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe jsou na ploše území sídla Břežany II vymezeny 2 vodní útvary povrchových vod tekoucích.

| ID útvaru povrchových vod | Název útvaru povrchových vod | Název toku | Název mezinárodní oblasti povodí |
| --- | --- | --- | --- |
| 11068000 | Výmola po ústí do toku Labe | Výmola | Labe |
| 11073000 | Labe po soutok s tokem Jizera | Labe | Labe |

Program opatření k dosažení ochrany vod jako složky životního prostředí dle Plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe

Detailní popis jednotlivých opatření je uveden na tzv. listech opatření. Opatření se dělí do tří kategorií. Opatření typu A představuje opatření, u kterého je známa lokalita, ve které se má realizovat a je specifikováno do předem daných jednotek (např. u opatření typu revitalizace vodních toků je známa délka revitalizace toku, apod.). Pro opatření typu A je specifikován plán realizace a strategie financování. Příkladem takových opatření jsou výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV, revitalizace vodních toků, odstranění migrační překážky na toku, sanace starých ekologických zátěží apod. Pro obec Břežany II. však nejsou v Plánu oblasti povodí lokalizována žádná konkrétní opatření.

Opatření typu B je navrženo v případě, že je znám pouze vodní útvar, v němž se daný problém vyskytuje, avšak konkrétní lokalita pro realizaci opatření známa není. Není rovněž znám plán uskutečnění ani strategie financování. List opatření typu B popisuje správné postupy. Příkladem jsou opatření k ochraně vod před plošným znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

Opatření typu C je aplikováno na celou plochu oblasti povodí a obsahuje schválené legislativní postupy k ochraně vodních útvarů (např. opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění). Taková opatření nejsou ve sledovaných útvarech povrchových vod vymezeny.

Následující tabulka obsahuje i lokalizaci v kapitolách Plánu.

| ID vodního útvaru | ID opatření | Název opatření | Typ LO | Kapitola |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11068000 | LA100127 | Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů | B | C.4.14 |
| 11068000 | LA100128 | Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod | B | C.4.14 |
| 11068000 | LA100197 | Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel | B | C.4.6 |
| 11068000 | LA100234 | Průzkumný monitoring | B | C.4.10 |
| 11073000 | LA100125 | Snížení znečištění z průmyslových odpadních vod | B | C.4.7 |
| 11073000 | LA100127 | Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů | B | C.4.14 |
| 11073000 | LA100213 | Migrační zprostupnění úseku Brandýs n. Labem - Hradec Králové | B | C.4.13 |
| 11073000 | LA100234 | Průzkumný monitoring | B | C.4.10 |

Z uvedeného tabulkového přehledu je patrné, že charakter navrhovaných opatření nemá konkrétní průmět do území. Není třeba promítat opatření do ÚPD obce.

Zařazení území do zranitelných oblastí

K provedení tzv. vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.) bylo zpracováno a schváleno nařízení vlády č. 219/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Jeho cílem je snižovat znečištění vod zapříčiněné splachy látek ze zemědělských zdrojů (především dusičnanů) a předcházet dalšímu takovému znečišťování a to jednak pro zajištění dodávek kvalitní pitné vody, jednak k ochraně povrchové vody před eutrofizací, k ochraně erozně ohrožených půd apod.

Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují:

a/ 	povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo

b/ povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.

Katastrální území Břežany II je určeno jako zranitelná oblast.

## Pedologické podmínky

Jako litologický substrát převažují spraše a další substráty silně ovlivněné sprašovou příměsí. V okolí vodních toků jsou zastoupeny nivní uloženiny. Zrnitostní složení půd je příznivé – půdy jsou hlinité až jílovitohlinité nebo písčitohlinité, převážně hluboké, humózní. Genetické typy jsou černozemě a různé subtypy černozemí (zejména degradované, ilimerizované a karbonátové) a dále hnědozemě. Značný výskyt mají i nivní půdy a nivní půdy karbonátové, často i lužní půdy.

V posuzovaném území jsou rozhodujícím způsobem zastoupeny hlavní půdní jednotky HPJ 10 (zaujímá 27,6% řešeného území) a HPJ 01 (zaujímá 26,5% řešeného území). Charakteristika nejčastěji zastoupených HPJ v řešeném zemí je uvedena v následujícím přehledu.

| Charakteristika hlavních půdních jednotek, které mají na území obce největší plošné zastoupení (charakteristika uvedena v příloze č.2 k vyhlášce č. 327/1998 Sb.) |
| --- |
| 10 | Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší |
| 01 | Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem |
| 13 | Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i stratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období |
| 25 | Kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické, výjimečně i kambizemě pelické na opukách a tvrdých slínovcích, středně těžkém flyši, permokarbonu, středně těžké, až středně skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou |
| 26 | Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry |

Erozní ohroženost zemědělské půdy

Zastoupení druhů pozemků je důležitým aspektem také vzhledem k erozním a odtokovým poměrům v území. Příznivý vliv na tyto poměry má co největší plošné zastoupení zatravněných a zalesněných pozemků. Naopak orná půda je ze všech druhů pozemků nejvíce náchylná k vodní (i větrné) erozi, přirozeně v závislosti na typu vegetace či plodiny na ní pěstované. Důležitou součástí při zjišťování erozní ohroženosti druhů pozemků je i rozbor z hlediska příslušnosti k hlavní půdní jednotce.

Půdy silně ohrožené vodní erozí: 2.08.50

Půdy silně ohrožené větrnou erozí: 2.13.00, 2.31.11, 2.14.00, 2.04.01, 2.21.12

Obr. 4: Erozní ohroženost území

Z výsledků analýzy erozního ohrožení vyplývá, že ohroženost území vodní erozí není nikterak vysoká (ohroženo je cca 13% zájmového území). Naproti tomu ohroženost větrnou erozí se jeví jako významná (ohroženo je cca 76% zájmového území).

Protierozní opatření

Na erozně ohrožených plochách je třeba realizovat opatření ke zmírnění erozního ohrožení (snížení rizika škod v území způsobených zvýšenými přítoky vod a snížení účinku škodlivého větru). Na plochách s vyšším erozním ohrožením se jedná zejména o zatravnění (zřízení záchytných průlehů); protierozní účinek budou mít i navrhovaná doprovodná zeleň a interakční prvky. Vegetační kryt chrání půdu před přímými účinky dopadajících dešťových kapek, zachycuje část srážek, snižuje rychlost povrchového odtoku a ovlivňuje půdní vlastnosti (pórovitost, propustnost, mechanické zpevnění půdy kořenovým systémem). Zmírnění rychlosti větru a zvýšení vlhkosti půdy (hlavně na jaře, kdy je větrná eroze největší) lze dosáhnout výsadbou ochranných pásů - větrolamů. Větrolamy se navrhují kolmo na směr převládající větrné eroze ve vzdálennosti, která je určena jejich účinností. Navrhují se různě široké s ohledem na jejich účinnost a ekologické funkce v krajině. Pro upřesnění technického řešení je třeba provést podrobné posouzení erozní ohroženosti a odtokových poměrů. Problematika bude komplexně dořešena v rámci pozemkových úprav.

Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v celém území je třeba dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické (obdělávání po vrstevnicích, úprava struktury půdy, výsev do ochranné plodiny nebo strniště) a organizační (delimitace kultur, velikost a tvar pozemku, osevní postupy, pásové střídání plodin).

Výrazné protierozní účinky mají pícniny (zejména vojtěška) a traviny, naopak ohrožení erozí zvyšuje pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice apod.). Při správném použití jsou osevní postupy významným prostředkem k ochraně půdy před erozí. Vlastníci a uživatelé půdy jsou povinni dodržovat ustanovení Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 334/92 Sb., především části II. Hospodaření na zemědělském půdním fondu §3 a části III. Zásady ochrany zemědělského půdního fondu.

1.2. 	Ochrana přírody a krajiny

# Zvláště chráněná území

Na území obce nejsou vyhlášena (do řešeného území nezasahují) zvláště chráněná území (ZCHÚ). Nejbližší ZCHÚ je přírodní památka „U skal“ (kód 1070), která se nachází na k.ú. Vyšehořovice.

NATURA 2000

Na území obce není evidovaná (do řešeného území nezasahuje) žádná evropsky významná lokalita či ptačí oblast.

# Přírodní parky

Na území obce nejsou vyhlášeny (do řešeného území nezasahují) přírodní parky.

# Významné krajinné prvky

Ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny §3 odst. 1 (b) jsou za významné krajinné prvky (VKP) považovány ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. VKP přímo definované zákonem jsou: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona). Dále jsou za VKP považovány jiné části přírody, které zaregistruje orgán ochrany přírody (tzv. registrované VKP). Těmi mohou být například mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, skalní útvary, naleziště nerostů a zkamenělin apod.

Na území obce nejsou registrované VKP evidovány.

# Památné stromy

Na území obce nejsou vyhlášeny památné stromy.

Obr. 5: Ochrana přírody a krajiny – nadregionální a regionální ÚSES

(zdroj: Studie územních systémů ekologické stability – ÚSES, U-24, 2009)

# 2.	Koeficient ekologické stability

Koeficient ekologické stability (KES) byl stanoven podle vzorce Míchala (1985), který vychází z podílu stabilních a nestabilních druhů pozemků, respektive ekosystémů, které na nich mohou existovat. Pro výpočet byly použity úhrnné hodnoty druhů pozemků uvedené v databázi ČÚZK z roku 2007.

Za stabilní plochy jsou podle této metodiky považovány:

lesní pozemky, trvalé travní porosty, vodní plochy a toky, sady, zahrada, vinice, část položky ostatní plochy (v tomto výpočtu zahrnuty z položky Ostatní plochy: plantáž dřevin, zeleň, sportoviště a rekreační plocha, hřbitovy, kulturní a osvětová plocha, neplodná půda)

Za nestabilní plochy se považují:

orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, část položky ostatní plochy (v tomto výpočtu jsou zahrnuty z položky Ostatní plochy: dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace, ostatní dopravní plocha, manipulační plocha, dobývací prostor, skládka, jiná plocha, neurčeno).

Výsledný koeficient určuje ekologickou stabilitu podle následující tabulky.

| Rozmezí KES | Charakteristika |
| --- | --- |
| KES ≤ 0,1 | Území (krajina) s maximálním narušením přírodních struktur |
| 0,1 < KES ≤ 0,3 | Území (krajina) se zřetelným narušením přírodních struktur |
| 0,3 < KES ≤ 1 | Území (krajina) intenzivně využívané |
| 1 < KES < 3 | Území (krajina) relativně vyvážené |
| KES ≥ 3 | Území (krajina) přírodní a přírodě blízké |

Koeficient ekologické stability ………..	KES

Stabilní plochy…….S……...............	54,8 ha

Nestabilní plochy …N………………	856,1 ha

KES = S/N = 0,06

Koeficient ekologické stability pro správní území obce Břežany II je roven 0,06. Území představuje krajinu s maximálním narušením přírodních struktur. Základní ekologické funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy.

Koeficient ekologické stability vyhodnocený pro území sousedních obcí rovněž ukazuje na převažující zastoupení nestabilních ploch. Nízký koeficient ekologické stability svědčí o intenzivně využívané krajině, se zřetelným narušením přírodních struktur.

Obr. 6: Analýza ekologické stability na území sousedních obcí

# 3.	Územní systém ekologické stability

## 3.1. 	Základní pojmy

Definice územního systému ekologické stability (ÚSES) je obsažena v §3 zákona č. 114/1992 SB. O ochraně přírody a krajiny:

„...... ,,vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.“

Systém je tvořen jednotlivými skladebnými prvky. Jsou jimi biocentra, biokoridory a interakční prvky. ÚSES se vymezuje ve 3 základních úrovních a to nadregionální, regionální a lokální (místní).

Jednotlivé skladebné prvky ÚSES definuje Maděra (2005):

Biocentrum (BC) je biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor (BK) je významný segment krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. Biokoridory nemusí umožňovat trvalou existenci všech druhů organismů zastoupených společenstev.

Interakční prvky (IP) jsou skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňujícím fungování ekosystémů kulturní krajiny.

## 3.2. 	Analýza podkladů

Základními podklady pro vymezení územního systému ekologické stability ve správním území obce Břežany II byly:

- Studie územních systémů ekologické stability–ÚSES, U-24, 2009 (zpracovaná pro Středočeský kraj)

- digitální mapa biotopů

- územní plány obcí:

  - ÚP obce Břežany II, 12/2000, Ing. arch. Dalibor Pešek CSc., Ing. arch. Hana Pešková

  - ÚP obce Rostoklaty, 10/2002, Ing. arch. Dáša Tůmová

  - ÚP obce Horoušany, 12/2001, Ing. akad. arch. Petr Foglar a kol.

  - ÚP obce Vyšehořovice, 12/2006, Ing. akad. arch. Petr Foglar a kol.

Obce Černíky, Vykáň (okr. Nymburk) a Tuklaty (okr. Kolín) nemají zpracovaný územní plán, ale disponují níže uvedenými podklady:

- Generel ÚSES pro k.ú. okresu Nymburk, část JZ - Kounicko, 1995, KZT s.r.o.

- Plán polyfunkční kostry KPÚ, KPÚ v kat. území Tuklaty a Tlustovousy, Agro-Agua, 11/1999

Katastrální území Tuklaty, Tlustovousy, Rostoklaty a Nová Ves II mají zpracovány komplexní pozemkové úpravy (z r.1999). Mapa polyfunkční kostry pro KPÚ Rostoklaty a Nová Ves II (GAP Pardubice s.r.o., 2/1999) byla zapracována do ÚP obce Rostoklaty.

Při řešení návaznosti systému ekologické stability na okolí bylo nezbytné posoudit vazbu na prvky ÚSES, vymezené na území sousedních obcí. V územních plánech sousedních obcí byly proto vyhledány prvky hraničící s řešeným územím nebo ty, které leží v blízkosti katastrální hranice. V případě obcí, které nemají doposud zpracovaný územní plán (Černíky, Vykáň, Tuklaty) byly jako výchozí podklady použity výše uvedený generel ÚSES a plán polyfunkční kostry KPÚ. Označení skladebných prvků vychází z označení struktury ÚSES v příslušném podkladu (specifikace v mnohých případech chybí).

## Stávající struktura prvků ÚSES na území obce Břežany II dle schválené ÚPD

| Prvky lokálního ÚSES vymezené v ÚPD: |
| --- |
| označení prvku | lokalizace | výměra/délka | poznámka |
| LBK 9/13-13-18 | vstupuje na katastr obce z jihu, sleduje tok Týnického potoka; ústí do LBC 1/13-13-18 | 1346 m (vzdálenost k BC na k.ú.Rostoklaty) |  |
| LBC 1/13-13-18 | leží v místě, kde se Týnický potok přibližuje k silnici u Tuklat | 3,45 ha |  |
| LBK 7/13-13-18 | vymezen na severozápadním okraji sídla, sleduje tok Týnického potoka, ústí do LBC 1 na k.ú. Černíky | 2015 m (vzdálenost k BC na k.ú.Černíky) | křížení tras dvou biokoridorů; |
| LBK bez označení | sleduje tok Týnického potoka v severní části katastru, ústí do LBC 4/13-13-18 | 1059 m (vzdálenost k BC na k.ú.Černíky) |  |
| LBC 4/13-13-18 | leží v nivě Týnického potoka v severovýchodní části katastru obce | 5,41 ha |  |
| LBK bez označení | BK sleduje tok Týnického potoka, ústí do LBC 2 na k.ú. Vykáň | 556 m (vzdálenost k BC na k.ú. Vykáň) |  |
| LBC 3/13-13-18 | Chrástnice – zatopený lom, paleontologická lokalita | 6,05 ha |  |
| LBK 11/13-13-18 | na katastr obce vstupuje z východu od hranice s k.ú. Černíky, navazuje na LBC 3/13-13-18, u Týnického potoka se napojuje na LBK 7/13-13-18 | 850 + 397 m (vzdálenost k BC na k.ú. Nová Ves II) | křížení tras dvou biokoridorů; doporučeno doplnění vegetace |
| LBK 12/13-13-18 | vstupuje na území obce z jihu z k.ú. Nová Ves II; na území Břežan vytváří krátkou smyčku (podél polní cesty) | 255 m | doporučeno BK vypustit |
| LBK 8/13-13-18 | probíhá směrem západním podél polní cesty k lokalitě „Na Babách“ (BC) | 1460 m | křížení tras dvou biokoridorů; doporučeno doplnění vegetace |
| LBC 2/13-13-17 | lokalita „Na Babách“ – bývalý kamenolom | 1,36 ha | nedodrženy minimální prostorové parametry; doporučeno rozšíření biocentra |
| LBK 7/13-13-17 | vychází z lokality „Na Babách“, ústí do LBC 1/13-13-17 na k.ú. Tlustovousy | 1564 m (vzdálenost k BC na k.ú. Tlustovousy) | doporučeno doplnění vegetace |
| LBC 3/13-13-17 | lokalita „U stráně“ při toku Výmoly (severozápadní a západní stráň), BC leží na okraji NRBK 6/13-13-17 | 3,55 ha |  |
| Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES vymezené v ÚPD: |
| NRBK 6/13-13-17 | doprovází vodní tok Výmolu, vstupuje na území obce z k.ú. Tlustovousy a dále pokračuje na k.ú. Vyšehořovice | / | pozn.: ve Studii ÚSES (2009) označeno jako NK 67 Vidrholec – K 68 |

## Vybrané prvky ÚSES na území sousedních obcí nezbytné pro zajištění návaznosti a kontrolu prostorových parametrů ÚSES

| Prvky ÚSES vymezené v ÚPD/ KPÚ: |
| --- |
| k.ú. | označení prvku | poznámka |
| Horoušany | LBC 10 | BC vymezeno při toku Jirenského potoka, řešeného území se nedotýká |
|  | LBK bez označení | BK končí na hranici s k.ú. Vyšehořovice, |
| Vyšehořovice | RC 1023 U Skal | řešeného území se nedotýká |
|  | NK 67 Vidrholec – K68 | BK sleduje tok Výmoly; návaznost prvků ÚSES na hranici katastrů dodržena |
| Rostoklaty | LBC 2A | BC vymezen při toku Týnického potoka, řešeného území se nedotýká |
|  | LBK 14 | BK sleduje tok Týnického potoka, návaznost prvků ÚSES na hranici katastrů dodržena |
| Nová Ves II | LBC 1B | BC vymezeno na hranici katastrů, kde se k němu napojuje LBK 12/13-13-18 – viz. Zjištěné problémy a nedostatky |
|  | LBC 2 | řešeného území se nedotýká |
|  | LBK 11 | BK je vyveden na hranici katastrů a dále pokračuje pod označením 11/13-13-18 – viz. Zjištěné problémy a nedostatky |
| Tuklaty | LBK 7/13-13-17 | BK vyveden ke hranici katastrů |
|  | LBC 1/13-13-17 | řešeného území se nedotýká |
| Prvky ÚSES vymezené v generelu ÚSES: |
| k.ú. | označení prvku | poznámka |
| Černíky | LBK bez označení | návaznost prvků ÚSES dodržena |
|  | LBC 1 | řešeného území se nedotýká |
|  | LBK bez označení | návaznost prvků ÚSES dodržena |
| Vykáň | LBK bez označení | návaznost prvků ÚSES dodržena |
|  | LBC 2 | řešeného území se nedotýká |

LBK - lokální biokoridor; LBC - lokální biocentrum; BK - biokoridor; BC - biocentrum; ÚP - územní plán

Obr. 7: Struktura ÚSES v řešeném území a návaznost prvků ÚSES na kat. hranicích.

Na schématu jsou červeným symbolem vyznačena problematická místa ve vymezení ÚSES.

## Zjištěné problémy a nedostatky

Porovnáním struktury územního systému ekologické stability zapracovaného v územních plánech vyvstává problém v návaznosti prvků ÚSES na správních hranicích obcí. Konkrétně se jedná o úsek lokálního biokoridoru 12/13-13-18, který utváří v JV části katastru Břežany II při hranici s k.ú. Nová Ves II krátkou smyčku. Biokoridor vede do LBC 1B na k.ú. Nová Ves II, přičemž jeho opačný konec nedosahuje žádného biocentra. Podstatné je to, že vymezení ÚSES na území katastru Nová Ves II nepočítá s napojením prvků na výše uvedený biokoridor z opačné strany (jednotlivé prvky ÚSES byly vymezeny efektivnějším způsobem a vytváří na území obce poměrně hustou síť). Z tohoto důvodu považujeme za vhodné výše zmíněný LBK 12/13-13-18 vypustit.

Je také možné zvážit variantu, ve které by byl LBK 12/13-13-18 propojen s LBC 3/13-13-18 (lokalita Chrástnice). Trasa biokoridoru by vedla podél stávající polní cesty a lemovala by zastavěné území obce na východní straně (viz obr. 8). Tím by ovšem došlo k omezení budoucího potenciálního stavebního rozvoje v celé této lokalitě. Vzhledem k tomu, že podstatnou část zastavěné plochy na východní straně obce zaujímá zemědělský areál, další stavební rozvoj tímto směrem ani nepředpokládáme. Realizace pásu izolační zeleně kolem hranic areálu přispěje k začlenění sídla do krajiny.

Obr. 8: Ortofoto snímek problematického místa.

Drobná nesrovnalost se vyskytuje na hranici s k.ú. Nová Ves II v místě, kde se střetávají trasy biokoridorů LBK 11 a LBK 11/13-13-18. Nespojitost, která činí cca 55 m, může být dána použitými podklady při zpracování jednotlivých územních plánů. Trasa LBK 11/13-13-18 je vedena z lokality Chrástnice nejprve po hranici s k.ú. Černíky, v koncovém úseku se od hranice odklání. Vzhledem k tomu, že katastrální hranici v krajině podtrhuje přírodní linie (mez), doporučujeme vést poslední úsek biokoridoru dále po této hranici až k místu napojení na LBK 11 (viz. obr. 9)

Obr. 9: Ortofoto snímek problematického místa.

Následující snímek zobrazuje průběh trasy nadregionálního biokoridoru NK 67 Vidrholec – K68 západní částí katastru Břežany II. Na okraji tohoto biokoridoru je vymezeno lokální biocentrum 3/13-13-17 bez návaznosti na další biokoridory. Nadregionální biokoridory většinou plní funkci složeného biokoridoru, do něhož jsou v malých vzdálenostech vkládána lokální biocentra. Minimální vzdálenost mezilehlých biocenter umístěných v trase NRBK vyplývá ze vzdálenosti umístění RBC. Na základě těchto metodických postupů proto doporučujeme vložit LBC 3/13-13-17 přímo do trasy NRBK (jedná se pouze o grafickou úpravu vymezení hranic jednotlivých prvků). Vzdálenost lokálního biocentra od RC 1023 „U Skal“ činí 640 m, velikost biocentra 10,6 ha. Velikost LBC sice výrazněji přesahuje minimální prostorový parametr (3 ha) vyplývající z metodického podkladu pro vymezování ÚSES, ale utváření terénu a rozsah stávajících biotopů, které jsou reprezentativní pro dané BC, jsou hlavní důvody pro překročení minimálního parametru.

Obr. 10: Ortofoto snímek problematického místa.

## ÚSES a změna č. 2 ÚPO Břežany II

V následující části textu jsou charakterizovány souvislosti požadovaných změn v území s vymezením ÚSES.

Obr. 11: Záměry týkající se vymezení prvků ÚSES

(podklad: ÚP obce Břežany II, 12/2000)

Územní systém ekologické stability je Změnou č. 2 ÚP obce Břežany II dotčen ve dvou lokalitách. Jedná se o stavební záměr č. 3 - rozšíření plochy pro bydlení venkovského typu a záměr č. 7d - změna trasy nefunkční části biokoridoru 11/13-13-18.

Plocha určená pro záměr č. 3 leží vně hranice zastavitelných ploch a prochází jí trasa vymezeného biokoridoru 7/13-13-18. Vzhledem k velikosti a poloze záměru (kolizní část tvoří cca 120 m) by se nemělo jednat o zásadní střet. Přesto bude nutné trasu biokoridoru upravit, neboť v případě kombinovaného společenstva metodika umožňuje max. přípustné přerušení zastavěnou plochou 50 m. Trasu biokoridoru doporučujeme posunout a vést ji za nově navrženou hranicí zastavitelných ploch. Vysázené dřeviny zde budou dále plnit zejména funkci izolační (proti větrům vanoucím ze západu) a zároveň zajistí pozvolný přechod sídla do krajiny. Pro realizaci záměru je nutné zachování alespoň 10m izolační zeleně také na jižní hranici tohoto pozemku s obytnou zástavbou, aby nedocházelo k rušivým vlivům.

Požadavek na změnu trasy nefunkční části biokoridoru 11/13-13-18 je studií zohledněn a zapracován do celkové koncepce ÚSES.

Ostatní záměry se prvků ÚSES přímo nedotýkají. Dobývací prostor (záměr č. 1) sice leží v bezprostřední blízkosti lokálního biocentra 3/13-13-17 tvořeného zejména stávajícími lesními porosty, ale ke střetu zde nedochází. V Oznámení záměru (GET, 2007) je uvedeno, že vzdálenost (zejména lesního porostu - přesněji hranicí vymezenou zavětvením stávajícího porostu) bude od nejbližšího místa technických prací (skrývkové, těžební a následné sanační) min. 10 m. Dále bez technických prací a terénních úprav zůstane pás o minimální šíři 20 m od horní (zalesněné) hrany údolí Výmoly.

Na obrázku jsou symbolem označena místa, kde dochází ke křížení tras dvou biokoridorů. Význam biokoridoru (jako páteřního článku ÚSES) spočívá v tom, že mezi sebou propojuje sousední biocentra a z oddělených biocenter vytváří síť. Na základě tohoto principu navrhujeme transformaci dosavadního systému ekologické stability, v níž dojde zejména k přeznačení některých stávajících prvků ÚSES, definování jejich vzájemných vazeb a začlenění existujících vegetačních prvků v krajině do SES v podobě interakčních prvků.

Řešení všech uvedených problematických míst je patrné z obr. 12 v následující kapitole.

## Optimalizace stávajících částí a vymezení nových částí ÚSES

Stávající vymezení systému ekologické stability bylo upraveno na základě terénního průzkumu, analýzy výše uvedených podkladů a metodického postupu projektování systému ekologické stability. Návrh zohledňuje situaci danou územními plány sousedních obcí, zapracovává požadavky vyplývající ze změny č. 2 ÚP obce Břežany II a řeší zjištěné nedostatky a střety ÚSES

Na základě minimálních prostorových parametrů vzdáleností biocenter jednotlivých společenstev bylo vyhodnoceno dodržení této vzdálenosti na všech osách biokoridorů. Navrhované řešení vymezuje nové skladebné prvky (popřípadě upřesňuje velikost stávajících prvků) s cílem přiblížit se minimálním prostorovým parametrům, určeným danou metodikou. V rámci zpracování KPÚ může dojít k lokálním úpravám ve výměře a umístění prvků ÚSES, a to zejména s ohledem na stanovištní a majetkoprávní poměry.

Nad platným územním plánem jsou zakresleny ty skladebné prvky ÚSES, u nichž dochází k úpravě ve vymezení či označení (změna úseku biokoridoru, rozšíření biocentra, vymezení nového skladebného prvku) a dále jsou zde barevně odlišeny úseky biokoridorů, které se ruší. Přiřazené označení u zpřesněných prvků odpovídá identifikaci prvků ÚSES v platném ÚP. Při vymezení nového prvku je zavedeno nové značení.

Přehled upravených prvků ÚSES

| označení prvku | provedená změna a vazba na prvky SES | výměra/délka | návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC 2/13-13-17 | rozšíření biocentra | 3,02 ha | doplnění vegetace odpovídající přirozené skladbě (podle STG) |
| LBK 7/13-13-18 | část trasy biokoridoru posunuta za nově navrženou hranici zastavitelných ploch | 1964 m | doplnění vegetace odpovídající přirozené skladbě (podle STG) |
| LBK 8/13-13-18 | biokoridor převeden na interakční prvek | / | doplnění vegetace odpovídající přirozené skladbě (podle STG) |
| LBK 11/13-13-18 | zrušení trasy mezi lokalitou „Chrástnice“ a LBK 7/13-13-18; změna průběhu trasy při hranici s k.ú. Černíky za účelem vytvoření návaznosti prvků SES | 889 m | doplnění vegetace odpovídající přirozené skladbě (podle STG) |
| LBK 12/13-13-18 | zrušení biokoridoru | / | / |
| LBC 3/13-13-17 | začlenění biocentra do trasy NRBK a upřesnění jeho rozsahu | 10,6 ha | / |

*LBC 1 – poloha biocentra na k.ú.Černíky byla oproti generelu ÚSES zpřesněna a jeho rozsah upraven na základě výskytu vegetace. Hranice biocentra byla rozšířena tak, aby byla dodržena max. přípustná délka navazujících lokálních biokoridorů. Velikost BC činí 7,02 ha.

Přehled nově vymezených prvků ÚSES

| označení prvku | charakteristika a vazba na prvky SES | výměra/ délka | návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| LBK 1 | biokoridor je částečně funkční, propojuje LBC 2/13-13-17 a LBC 1/13-13-18; část trasy je vedena podél vodního toku lokalitou, kde se vyskytují níže uvedené biotopy; T1.1 - mezofilní ovsíkové louky K3 - vysoké mezofilní a xerofilní křoviny M 1.5 – pobřežní vegetace potoků druhá část trasy je vymezena na orné půdě a tvoří předěl mezi současně obhospodařovanými pozemky geobiocenologická typizace: 2 B 3, 2 BD 3, 2 AB 3-4 | 1188 m | revitalizace vodního toku, založení pásové výsadby dřevin dle STG v části trasy vedené ornou půdou |
| LBK 2 | biokoridor je částečně funkční - trasa BK je vedena podél stávající polní cesty s občasným výskytem doprovodné vegetace; propojuje LBC 3/13-13-18 (lokalita „Chrástnice“) a LBC 1B na k.ú. Nová Ves II geobiocenologická typizace: 2 BD 3, 2 B3 | 1485 m | pásová výsadba dřevin dle STG |

Obr. 12: Nově navržená struktura ÚSES

## Interakční prvky

Součástí místních ÚSES jsou rovněž interakční prvky, které vytvářejí existenční podmínky rostlinám i živočichům a působí často ekostabilizačně v kulturní krajině. Interakční prvky jsou pouze směrnou částí ÚSES.

Za interakční prvky lze považovat stávající ekotonová společenstva křovinatých lad a lemů, břehové porosty vodních toků, remízky a liniová společenstva doprovázející silnici či polní cestu. Velmi pozitivně působícím plošným interakčním prvkem jsou travino-bylinná společenstva, která by měla být uplatňována ve formě lučních porostů zejména v údolních nivách potoků a na podmáčených nebo svažitých pozemcích.

Interakční prvky byly vymezeny na základě zpracované krajinářské analýzy, terénního průzkumu, vymezení biotopů, stávajícího vegetačního pokryvu patrného z ortofotomapy a požadavků vyplývajících ze změny č. 2 ÚP obce. Doporučujeme minimální šíři ploch pro zakládání interakčních prvků 2 m. V následujícím přehledu jsou jednotlivé interakční prvky začleněny dle typu do 3 skupin.

Přehled navrhovaných interakčních prvků (IP)

A) IP 1, IP 2, IP 5, IP 8

- jedná se o výsadbu alejí nebo skupin dřevin kolem stabilizovaných či nově navrhovaných polních cest převážně na pozemcích ve vlastnictví obce a podél místních komunikací; plochy jsou součástí koridorů účelových cest (alespoň jednostranně)

- doporučena skladba domácích druhů dřevin dle příslušných STG, popř. ovocné dřeviny do alejí v blízkosti obce

- pokud by měly doprovodné porosty sloužit jako větrolamy, není vhodné používat ovocné dřeviny; šíře větrolamů se odvíjí od navrhované druhové skladby dřevin a jeho funkčnosti (např. polopropustný, vícefunkční) - obvykle se pohybuje v rozmezí 7 až 15 m

B) IP 3, IP 4

- jedná se o dosadbu břehových a doprovodných porostů kolem v současné době zakrytých melioračních kanálů a náhonů, které by měly být revitalizovány znovu na drobné vodoteče, a obnovu zaniklých přírodních prvků (remízků) na pozemcích ve vlastnictví obce

- cílem opatření je podpořit retenční schopnost krajiny, napravit nevhodně provedené meliorační zásahy a obnovit přirozené funkce vodních toků

- doporučena skladba domácích druhů dřevin dle příslušných STG, nevhodné jsou ovocné dřeviny

C) IP 6, IP 7

- jedná se o vymezení stávajících stabilních (ekologicky a krajinářsky hodnotných) prvků v krajině (remízky, pozemky lesů)

Pro zlepšování funkcí ekosystémů niv toků je důležité věnovat patřičnou pozornost protierozním opatřením, zřizování vsakovacích pásů a zatravňování mezí s terénními úpravami. Je třeba udržovat dostatek mimolesní zeleně, zejména remízků, nahrazovat staré odumírající dřeviny ve stromořadích podél cest (zejména z hlediska bezpečnosti provozu na komunikaci) a dosazovat solitérní stromy na rozcestích či jiných vhodných lokalitách. Většinu těchto požadavků lze transformovat v ÚP do typů ploch s rozdílným způsobem využití (jako limity jejich využití či doporučení pro lokalizaci krajinných opatření ve veřejném zájmu).

# 4.	Krajinářská analýza území

## 4.1. 	Historický vývoj území, vybrané sledované jevy

Při územně orientovaném zkoumání krajinných změn se především využívá historických mapových podkladů, ze kterých je možné analyzovat využití krajiny a její strukturu v jednotlivých obdobích historického vývoje. Následně v prostředí geografického informačního systému (GIS) lze pak provádět analýzy změn struktury a využití krajiny v čase.

Historický vývoj území byl analyzován porovnáním historických map Císařských otisků - map stabilního katastru (r. 1841), dostupných současných map (katastrální mapa, ortofotomapa) a terénního průzkumu území.

Hlavní sledované jevy v zájmovém území:

- vývoj cestní sítě

- vodní režim (vodoteče, mokřadní louky)

- vegetační prvky v krajině (lesy, louky, pastviny, zahrady)

Obr. 13: Historická mapa – II. vojenské mapování

zdroj: http://geoportal.cenia.cz

Obr. 14: Mapa stabilního katastru, r. 1841

http://archivnimapy.cuzk.cz

Obr. 15: Změny struktury cestní a vodní sítě

Obr. 16: Síť vodních toků na výřezu základní vodohospodářské mapy ČR 1:50000 (stav k r. 1994).

Barevným symbolem jsou v mapě vyznačeny zakryté meliorační kanály a odvodňovací strouhy.

Obr. 17: Změny struktury krajinné zeleně

Hlavní zjištěné změny v území:

Cestní síť:

V hlavních směrech zůstalo zachováno spojení na okolní obce (dnes silniční komunikace), v průběhu času však došlo k zániku mnoha polních cest v krajině vlivem blokace zemědělských ploch. V současné době se v zájmovém území vyskytuje přibližně 15,3 km cest oproti 26,3 km v roce 1841. Došlo tedy ke ztrátě cca 11 km cestní sítě.

Krajinná zeleň:

V zájmovém území došlo od roku 1841 k úbytku ploch krajinné zeleně (zahrnuty remízky, lesy, křoviny, doprovodná vegetace vodních toků a polních cest a dále mokré louky a pastviny evidované na mapě stabilního katastru). Mnoho ploch zeleně na území dřívějších pastvin a podmáčených luk z krajiny zcela vymizelo (týká se zejména jižní části k.ú.). V severní části katastru obce při hranici s k.ú. Vykáň je patrné rozšíření a propojení jednotlivých ploch zeleně v souvislý vegetační pokryv; ve východní části území v lokalitě Chrástnice byla zeleň založena zřejmě po ukončení prací v lomu. V současnosti je krajinná zeleň zastoupena přibližně na 50,08 ha ploch, zatímco v roce 1841 představovala výměra ploch zeleně 66,36 ha.

Vodní režim:

Největší změny ve vodním režimu území zaznamenáváme v souvislosti s odvodněním zamokřených lokalit. Po roce 1978 byly na území katastru provedeny rozsáhlé odvodňovací práce, kterými byla do značné míry změněna původní přirozená hydrografická síť. Uměle byly vybudovány meliorační kanály a odvodňovací strouhy (viz. síť vodních toků na výřezu základní vodohospodářské mapy).

V systému vodních toků se projevují pouze drobné změny ve vedení koryta Výmoly, přičemž prostor nivy toku zůstal zachován v nezměněné podobě. Obhospodařováním okolních pozemků došlo ke zmenšení prostoru nivy Týnického potoka a částečné ztrátě doprovodných porostů.

Kulturní hodnoty:

Z prvků drobné sakrální architektury vyskytujících se v zájmovém území byl evidován litinový křížek (z roku 1902) na pískovcovém hranolovém soklu situovaný mezi dvěma lípami na okraji rozvojové plochy při silnici na Rostoklaty, dále robustní litinový kříž s korpusem Krista v mírně podživotní velikosti na osmibokém pískovcovém podstavci (postavený v roce 1859) a barokní kaple z pol. 18. století stojící poblíž návsi.

## 4.2.	Typologie krajiny

Rozdělení republiky na typy krajiny vychází z práce Typologie české krajiny (Löw a spol.), zpracované jako úkol pro MŽP. Pro rozlišení typů krajiny byl použit soubor vlastností přírodních (např. typy georeliéfu, půd, biogeografické členění), socioekonomických (např. zastoupení lesních a zemědělských kultur, stupeň urbanizace) a kulturních (např. etnografické oblasti, typy historických plužin). Celkový typ krajiny byl označen kódem a vyhodnocen na základě třech vlastností území: vývoje krajiny (stáří osídlení – historické souvislosti), využití území (kulturní znak) a utváření reliéfu (geomorfologický znak).

Zařazení řešeného území:

Kód: 1Z1 – krajiny plošin a pahorkatin

Typ dle využití: zemědělské krajiny

Typ sídelních krajin: staré sídelní typy Hercynica

Typ dle reliéfu: krajiny plošin a pahorkatin

Obr. 18: Typy krajiny

zdroj: http://geoportal.cenia.cz, upraveno

## 4.3.	Prostorová dynamika území

Zájmové území obce Břežany II a přilehlého okolí představuje rovinu s jemnou modelací terénu s průměrnou nadmořskou výškou okolo 258 m n.m. V daném území se pohledově uplatňují jak mírná zvlnění terénu (terénní vlny, které jsou však významnější spíše uvnitř samotného území), tak i údolí vodních toků Výmoly a Týnického potoka, které tvoří významné krajinné prvky patrné při pohledech i z větších vzdáleností. Přítomnost terénních vln a křivek vodotečí doprovázených krajinnou zelení území rozčleňuje a tím prostor místy pohledově uzavírá. Krajinná matrice – v daném případě orná plocha, je v určité míře alespoň částečně plošně i prostorově strukturována. Fakt výrazné ekologické lability území se však tímto nijak nemění.

Řešené území je ze severozápadu opticky vymezeno údolím Výmoly, která zejména na území Vyšehořovic vytváří výrazně zahloubená údolí se zalesněnými prudkými, místy skalnatými svahy. Severovýchodně od okraje sídla se terén zvedá k návrší Chrástnice (260 m n.m.) tvořící nejvýchodnější výběžek Barrandienu. Na vrcholu kopce se nachází řada opuštěných menších lomů porostlých vegetací a dále velký zatopený jámový lom o rozloze cca 1 ha - dnes hojně využívaný především ke sportovnímu rybolovu. Nejvyšším vrcholem na území katastru je dle nadmořské výšky vrch Na Babách (267 m.n.m), který se zdvihá uprostřed polí západně od sídla. Opět se jedná o vytěžený lom obklopený porostem stromů a křovin.

Uniformita a homogennost polí může být po část roku diverzifikována výběrem pěstovaných plodin, dobou sklizně a způsobem obhospodařování. Pozemky navazující na okraj sídla obhospodařuje Berry servis, s. r. o., která se řadí k moderním pěstitelům drobnoplodého ovoce v České republice. Téměř na třiceti hektarech pěstují jahody, další plochy patří malinám a ostružinám. Na úvodním snímku je patrná technologie pěstování jahod ve fóliových tunelech (konstrukce je možné stavět i na svažitých pozemcích, jsou schopny dobře kopírovat terén). Do zemědělské krajiny se tak dostává zcela nový prvek, který do území vnáší určitou dynamiku. Plochy fóliovníků je nutné udržet v rozsahu odpovídajícím krajinném měřítku; expanze těchto objektů do okolní krajiny by mohla znamenat přetvoření lánů v „igelitovou krajinu“ geometrických tvarů.

Hodnoty území ve vztahu ke krajině

Bodové a plošné uskupení prvků:

- drobné sakrální stavby – litinový křížek

- významné krajinné prvky ze zákona - údolní nivy, les

- remízy, rozptýlená zeleň, zatopený lom sloužící k rybolovu

- nadregionální prvky ÚSES

- výrazné zastoupení půd I. třídy ochrany

- částečně zachovaná přechodová zóna mezi sídlem a krajinou

Obr. 19: Remízek uprostřed polí.

Linie

- vodní toky Výmola a Týnický potok

- v hlavních směrech dochována historická struktura cest

- doprovodná zeleň komunikací, mokřadní společenstva

- terénní vlny s doprovodnou vegetací

- železnice

Zjištěné hodnoty (širší okolí)

- historické památky v okolí (Kounice, Český Brod, Rostoklaty, Tuklaty, Vyšehořovice) kompenzují deficit historických staveb na území obce Břežany II

- přírodní památky: U Skal (k.ú. Vyšehořovice) – opuštěné lomy se zkamenělinami rostlin

## 4.4.	Vyhodnocení přechodové zóny - vztah mezi sídlem a krajinou

Čitelným znakem vztahu osídlení a krajiny je poloha a urbanistická forma sídla, patrná z jeho půdorysu, a členění zemědělských pozemků přiléhajících k sídlu. Do ortofotomapy byl schematicky znázorněn vzájemný vztah sídla a krajiny zaměřený na pohledovou spojitost urbanizovaného území s prvky krajinné struktury. Na obvodu obce byly vyčleněny přechodové zóny zahrnující ucelenější menší či větší plochy zeleně, které přirozeně pronikají z volné krajiny do sídla. Pokud jsou zóny přítomné, vytvářejí přirozený přechod mezi sídlem a zemědělskou krajinou, dotváří charakter obce a působí i jako ochrana obce před povětrnostními vlivy. Kontaktní zóny, kde je patrný ostrý přechod mezi jednotlivými plochami funkčního využití (pole X zástavba), je vhodné doplnit zelení tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu mezí sídlem a kulturní krajinou. Ochrana spočívá v zachování resp. doplnění ekologicky cenné přechodové zóny při toku Týnického potoka, vodní plochy, či vegetace rostoucí mimo les.

Obr. 20: Vztah mezi sídlem a krajinou

Obr. 21: Pohled na sídlo z polní cesty vedoucí k Chrástnici. Zákres ilustruje vytvoření chybějící přechodové zóny založením pásu izolační zeleně kolem zemědělského objektu s výsadbou aleje podél polní cesty.

# 5.	Koncepce uspořádání krajiny

## 5.1.	Návrh k posílení prostupnosti krajiny

Identifikace hlavních nedostatků porušené cestní sítě a posouzení nově vzniklých nároků na rekonstrukci nebo výstavbu polních cest nespočívá pouze v technickém nebo krajinářském posouzení, ale ve vyhodnocení podmínek životního prostředí místa a potřeb jeho obyvatel.

Z průzkumů terénu a studia mapových podkladů vyplynulo, že území má zhoršenou prostupnost (především pro pěší) zejména v severní části katastru, a to nejen z důvodu zaniklých stezek, ale i v důsledku sezónnosti a jednostranné účelovosti polních cest. S monofunkčním využitím území souvisí i zhoršené předpoklady pro migraci a úkryt živočichů.

Na základě analýzy území z hlediska prostupnosti krajiny jsou doporučeny k doplnění směry propojení na:

- Vyšehořovice

- Vykáň

- Tuklaty

- Štolmíř (původní cesta propojující Břežany II a Štolmíř končí na hranici katastru, na území Štolmíře se stezka vytrácí a přeměňuje v zarostlou neudržovanou mez).

Návrh doplnění cestní sítě se opírá o historické prameny (mapa stabilního katastru) a snaží se respektovat hranice pozemků ve vlastnictví obce patrné z mapy bývalého katastru. Většina navrhovaných propojení vychází z analýzy změn ve vývoji cestní sítě a obnovují se jimi zaniklé cesty. Řešení sítě polních cest zahrnuje i území okolních obcí – nastává zde situace, kdy studie navrhuje cesty za hranicí katastrálního území (na k.ú. Vyšehořovice). Propojení cest přispěje k potřebné optické i funkční diverzitě lokality a umožní vytvořit příležitost pro vycházky místních obyvatel do okolí (vzniknou krátké či delší vycházkové okruhy). Rozvinutí cestní sítě může mít také velký význam pro hipoturistiku (ve stájích v obci je chováno cca 50 koní). Nalezení vhodných cest pro hipostezky a jejich označení dle metodiky KČT podpoří rozvoj rekreační jízdy na koních a tím tak přiláká do oblasti další turisty.

Obr. 22: Optické rozčlenění velkých ploch alejí ovocných stromů vysázených podél navrhované polní cesty.

Území nemá žádné výraznější kulturní hodnoty (dominanty) v dostupné vzdálenosti kolem sídla. Proto je nutné maximálně využít terénních zvláštností či krajinářsky zajímavých segmentů, uskupení a výhledů do krajiny a současně zdostupnit obyvatelům zajímavé lokality na území sousedních katastrů. Tento aspekt je spojen s myšlenkou rozčlenění velkých polních celků a vytvoření minimálních strukturovaných předělů mezi nimi.

Návrh využívá stávajících polních cest a dále vymezuje nové směry, zejména pro pěší, založené na polyfunkčnosti významu cesty v krajině. Cesta splňující krajinotvornou fci – stabilizaci území (protierozní a ekostabilizující funkce) a cesta jako estetický, orientační a především propojující prvek v krajině, posilující funkci krajiny jako veřejného prostoru.

Přes vysokou polyfunkčnost cestní sítě je ovšem nutné nahlížet na celý systém a jednotlivé cesty jako na technický prvek a citlivě preferovat jejich hlavní funkci – účelovou dopravu, potažmo komunikační zpřístupnění zemědělských pozemků. Systémově může být tento úkol vyřešen právě při zpracování komplexních pozemkových úprav po vyjasnění lokalizace pozemků. Podle zákona „o pozemních komunikacích“ je polní cesta účelová komunikace sloužící ke spojení nemovitostí a je veřejně přístupná. Jen výjimečně lze polní cestu vyloučit z veřejného užívání na základě rozhodnutí správního úřadu.

Funkce polní cesty se podřizují charakteru krajiny. Na základě převládajícího typu hospodaření, geomorfologických dispozic území lze vymezit následující dvě zásady pro posouzení míry polyfunkčnosti polní cesty:

- čím morfologicky a půdněekologicky složitější lokalita a území, tím vyšší polyfunkčnost polní cesty,

- čím nižší hierarchie, význam a intenzita dopravy, tím vyšší přizpůsobení se přírodním podmínkám a tedy i vyšší polyfunkčnost.

Obr. 23: Polní cesta k Chrástnici doprovázená alejí stromů může plnit funkci interakčního prvku.

Prostorové parametry – šířka polní cesty se v případě převažující dopravní funkce bude odvíjet od používané zemědělské mechanizace (v současnosti min. 4,0 m); v případě stezky budované pro pěší postačí šíře 1,5 m (pro obousměrný průchod). Význam krajinotvorné funkce cest je nutné posílit vhodnými vegetačními úpravami. Šířka pásu doprovodné vegetace bude odviset od dalších určených funkcí (tzn, zda-li se bude jednat např. o větrolam, alej ovocných dřevin, mez na kontaktu orných ploch, ÚSES apod.). Osázené polní cesty mohou významně přispět k tvorbě krajinného rázu (obnovení historické funkce „paměti krajiny“), mohou také přebírat funkci interakčních prvků.

Vzdálenost kmene stromu od hrany koruny polní cesty musí být alespoň 2,5 m (ve stísněných poměrech výjimečně 1,2 m), přitom stromy musí být sázeny nejméně 0,5 m za hranu příkopu a jejich koruny po dopěstování nesmí zasahovat do průjezdného prostoru cesty a zabraňovat v rozhledu. Odpovídající výška spodních větví koruny je 2,5 m až 3 m nad rovinou pozemků. Na plochách svažitých (náspy, terénní zářezy), širších než 3 m, je vhodná výsadba dřevin v souvislých porostech složených z keřů a volně uspořádaných skupin stromů.

Níže uvedený snímek dokládá rozložení cestní sítě ve vazbě na širší okolí (síť polních cest na území sousedních katastrů zahrnuje cesty stávající i cesty výhledově určené k obnově – převzato z ÚPD a KPÚ). Do návrhu jsou zapracovány i plánované cyklotrasy spojující Úvaly a Český Brod, které byly převzaty z internetového zdroje http://www.cykloserver.cz.

Obr. 24: Návrh posílení prostupnosti krajiny

Obr. 25:   Schéma vycházkových okruhů

## 5.2.	Návrh k posílení krajinné zeleně

### Struktura krajinné zeleně v území

Krajinná zeleň v zájmovém území zahrnuje lesní pozemky, smíšené remízy, doprovodnou zeleň podél komunikací, polních cest a vodotečí a volně se vyskytující rozptýlenou zeleň.

Pro zemědělskou krajinu bývá obvyklé rozptýlené uspořádání krajinné zeleně po území, bez vzájemného propojení. V posuzovaném území jsou největší plochy krajinné zeleně soustředěny v nivách vodních toků Výmoly a Týnického potoka a v lokalitě Chrástnice ve východní části území. Podněty k vytvoření ucelenějšího systému krajinné zeleně jsou uvedeny v návrhu na doplnění zeleně. Dnešní způsob obhospodařování pozemků za použití rozměrných mechanizačních strojů směřuje ke geometrizaci „ostrůvků“ zeleně v polích, kdy vznikají pro krajinu nepřirozené plochy obdélníků a čtverců. Tuto schematizaci do geometrických tvarů ještě podtrhuje obvyklá monofunkční výsadba jehličnatých dřevin.

Obr. 26: Krajinná zeleň – stávající

Návrh na doplnění zeleně

Obnova zeleně předpokládá:

- cílenou obnovu a péči o stromořadí podél komunikací (pravidelné pěstební zásahy, dosadby)

- posílení sporé kostry prvků ekologické stability o nové prvky – jedná se především o výsadbu doprovodné vegetace podél polních cest (zejména ovocné stromy), doplnění stávající vegetace podél vodotečí a strouh

- založení prvků vymezených v rámci návrhu ÚSES a doplnění vegetace v nefunkčních úsecích biokoridorů

- výsadbu zeleně v chybějících přechodových zónách mezi sídlem a krajinou

- rozšíření háje na okraji dobývacího prostoru

- umístění solitérních dřevin do krajiny – posílení významu hranic katastru výsadbou hraničních stromů (zejména v lomových bodech a v místech, kde se setkávají hranice 3 katastrů; doporučujeme Quercus robur ´Fastigiata´)

Obr. 27, 28: Pravidelné pěstební zásahy (zejména výchovný a udržovací řez), ošetřování dřevin po poškození větrem, odstraňování dřevin starých a odumřelých a jejich náhrada za nové (zvláště ve stromořadích) je nezbytnou součástí péče o krajinu. Na snímku vlevo je patrná mohutná vrba (v remízu), která byla vyvrácena prudkým nárazem větru a zůstala bez povšimnutí. Neméně podstatnou činností je udržování průchodnosti stezek a eliminace expanzivních plevelných rostlin (enormní výskyt kopřiv v blízkosti Týnického potoka pravděpodobně značí eutrofizaci vodního toku).

Obr. 29: Umístění soliterních dřevin do krajiny není důležité pouze z krajinářského hlediska. Chybějící stín mohou koním na planině poskytnout právě koruny soliterních stromů.

Obr. 30: Obnova některých krajinářsky a ekologicky cenných lokalit naráží na přítomnost ochranného pásma stožárů vysokého napětí (viz remízek uprostřed polí na obr. vpravo).

Obr. 31: Krajinná zeleň – návrh na doplnění

Obr. 32: Krajinná zeleň – celkové pojetí po ukončení rekultivací v dobývacím prostoru

## 5.3. 	Uspořádání prvků trvalé zeleně ve vazbě na krajinářské záměry

Krajinářské záměry

Záměry uvedené ve změně č. 2 ÚPO Břežany II týkající se uspořádání krajiny zahrnují: obnovu zaniklých cest včetně výsadby doprovodné vegetace (záměr č. 7a), obnovu přírodních prvků – založení smíšených remízků, výsadbu doprovodné zeleně podél melioračních kanálů a strouh (záměr č. 7b) a vybudování chodníku s cyklostezkou včetně výsadby doprovodné vegetace při komunikaci na Rostoklaty (záměr č. 7d). Uvedená krajinářská opatření jsou přednostně směrována na pozemky ve vlastnictví obce. Záměry mají za cíl zlepšení stavu krajiny, posílení ekologické stability území, zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšeníí pozvolného přechodu vba objektů a zařízení kromě odpočinkových plochíměsí. prostupnosti území pro pěší i cyklisty a potažmo zvýšení rekreačního potenciálu celé lokality.

Zeleň doprovodná a rozptýlená

Zeleň doprovodná je tvořena stromy a keři podél silnic, polních cest a vodotečí. Rozptýlená zeleň je tvořena dřevinami, které rostou solitérně či ve skupinkách na trvalých travních porostech nebo na mezích.

Díky zastoupení podílu vegetace s primární biologickou funkcí v krajině dochází ke zvýšení obytnosti a prostupnosti pro faunu i flóru, k rozšíření životního prostoru i potravinové základny živých organizmů. Tím se částečně obnovují původní přírodní vazby v ekosystému, včetně jeho autoregulační schopnosti.

Charakter doprovodných porostů vodních toků je azonální - tzn. že jejich základní druhová skladba není závislá na nadmořské výšce, ale na hydrických a trofických podmínkách. Druhová skladba zeleně musí vycházet z původních rostlinných společenstev. Dřeviny doporučené k výsadbě podél vodotečí a na vlhčí stanoviště jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), jilm habrolistý (Ulmus minor), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), střemcha obecná a hroznatá (Prunus padus, Padus racemosa), vrby (Salix caprea, Salix fragilis, Salix x rubens) a topoly (Populus alba, Populus x canescens, Populus nigra). V keřovém patře může být zastoupen hloh jednosemenný a obecný (Crataegus monogyna, Crataegus laevigata), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), trnka obecná (Prunus spinosa), kalina obecná (Viburnum opulus), brslen evropský (Euonymus europaeus), svída krvavá (Cornus sanguinea), krušina olšová (Frangula alnus), líska obecná (Corylus avellana), vrba nachová a košíkářská (Salix purpurea, Salix viminalis).

V rozptýlené zeleni na svazích a do smíšených remízků je možné použít dub letní (Quercus robur), dub cer (Quercus cerris), javor mléč a babyku (Acer platanoides, Acer campestre), lípu malolistou a velkolistou (Tilia cordata, Tilia platyphyllos), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jeřáb břek a jeřáb muk (Sorbus torminalis, Sorbus aria), mahalebku obecnou (Prunus mahaleb), jilm habrolistý (Ulmus minor), hloh jednosemenný a obecný (Crataegus monogyna, Crataegus laevigata), trnku obecnou (Prunus spinosa), kalinu tušalaj (Viburnum lantana), jabloň lesní (Malus sylvestris).

Prostorové uspořádání doprovodné zeleně podél komunikací bude podřízeno funkční náplni předmětné komunikace - především s ohledem na bezpečnost provozu (přehlednost trasy), tlumení škodlivých vlivů na životní prostředí (§15 z.13/97 Sb.), estetickou a rekreační funkci ve vazbě na frekvenci pobytu a pohybu obyvatel a funkci ochrannou (větrolamy). Při volbě sortimentu rostlin je vhodné uplatnit především domácí druhy, druhy zdomácnělé a tradiční ovocné vysokokmeny (ovocné stromy nejsou vhodné do větrolamů). Pokud jsou současné doprovodné dřeviny v takovém stavu, že není možné uchránit je před rozpadem, je nutné je vykácet a zřídit náhradní výsadbu. Protože takové opatření lze předvídat již dlouho předem (až několik let), je vhodné obnovovat aleje po částech, např. po úsecích 300 – 500 metrů. Nové výsadby by měly být umísťovány ve větších vzdálenostech od vozovky, t.j. minimálně 2 metry v pomalých úsecích a 3,5 nebo více metrů v úsecích rovinatých a rychlých. Ideální pro většinu domácích alejových dřevin je spon 10–12 metrů. Za tím účelem je třeba získávat souhlasy majitelů sousedících pozemků, příp. ukládat věcná břemena. Lépe je však pozemky v ochranných pásmech komunikací vykupovat a zakládat aleje tam. V optimálních případech lze provést bezúplatný převod státních pozemků u silnic do vlastnictví obcí nebo Správ silnic.

Doprovodná zeleň navrhovaná při polních cestách vedoucích ve směru S-J na západní straně od sídla bude plnit zejména funkci větrolamů. Větrolamy představují pásy dřevin v 1 a více řadách, omezující vznik větrné eroze, teplotních extrémů a vysoušení pozemků. Obvykle se používají kombinace dlouhověkých a rychlerostoucích dřevin tak, aby vzniklý pás kolmý na převládající směr větru zůstal polopropustný. Větrolam by měl být přibližně 10 m široký. Doporučujeme jednostranné liniové ozelenění dřevinami se zastoupením lípy srdčité (Tilia cordata), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), javoru mléče (Acer platanoides), v menší míře může být použita hrušeň planá (Pyrus pyraster) a javor babyka (Acer campestre). Dřeviny keřového patra mohou být zastoupeny brslenem evropským (Euonymus europaeus), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohem obecným (Crataegus laevigata), lískou obecnou (Corylus avellana), krušinou olšovou (Frangula alnus), řešetlákem počistivým (Rhamnus cathartica) a kalinou obecnou (Viburnum opulus).

Podél navrhované polní cesty propojující Břežany II s Vyšehořovicemi doporučujeme převážně oboustranný dřevinný doprovod se stromovým a keřovým patrem s uplatněním několika malých soliterních skupin dřevin. Keřovou zeleň doporučujeme vysázet asi na 1/3 délky cesty. Mělo by se jednat o druhově pestrý dřevinný porost se zastoupením domácích druhů dřevin, který by podtrhoval krajinotvornou a rekreační funkci koridoru. Cílem je vytvoření tradiční venkovské cesty spojující dvě vesnická sídla, doprovázené převážně ovocným stromořadím (hrušní, jabloní nebo ořešáků), doplněné drobnou sakrální architekturou a odpočívadly.

Podél zamýšlené cyklotrasy v úseku Tlustovousy – Břežany II doporučujeme jednostranný stromový doprovod se skladbou místně původních dřevin. V úseku Břežany II – Rostoklaty je navrhováno vybudování cyklostezky s chodníkem a výsadbou doprovodné vegetace v podobě aleje. Doporučujeme vysokokmeny ovocných dřevin – jabloně, třešně, nebo hrušně, přičemž koruny dřevin by neměly výrazně zasahovat nad vlastní cyklostezku. Jestliže bude současné venkovní vedení el. energie při komunikaci na Rostoklaty uloženo do země (kde již vede také vodovod), výsadba v blízkosti sítí bude možná pouze se souhlasem správce sítí. U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu, které činí do 110 kV…….1 m, nad 110 kV……3 m. Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon pro elektrizační soustavu zakazuje v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti 6 t. Pro snížení případných škod je možné provést opatření vedoucí k ochraně sítí i stromu (např. uložení sítí do chrániček, vysazení stromu do kořenového separátoru, použití protikořenící folie Rootcontrol nebo Rootbarier apod.). Výsadbu ovocných stromů lze realizovat v travnatém pásu na druhé straně cyklostezky (pás by měl odpovídat šířce korun) a stromové patro doplnit vhodnou keřovou výsadbou, která by vytvářela clonu mezi komunikací a chodníkem. Doporučujeme tvarovaný živý plot vysoký 1 až 2 metry, udržovaný pravidelným řezem minimálně 2x ročně. Ve výsadbě lze uplatnit ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez tatarský (Lonicera tatarica) či meruzalku alpskou (Ribes alpinum).

Zeleň ochranná (izolační)

Izolačního efektu vegetace lze využít pro optickou izolaci, částečně zvukovou, pachovou, hygienickou (prach, cizorodé látky, vzdušné proudění, choroboplodné zárodky) a oddělení všech obtížně slučitelných aktivit v krajině, které by se mohly obdobnými projevy negativně ovlivňovat. Účinek stromové a keřové zeleně na snižování prašnosti závisí zejména na absolutním povrchu listové plochy (čím jsou drobnější listy a hustší koruna, tím je větší listová plocha) a kvalitě povrchu listů (čím jsou plochy listů drsnější - zvrásněné, ochlupené, popřípadě lepkavé, tím více vážou sedimenty).

Vegetace vázaná na zdroje negativních účinků nebo naopak chránící určité plochy a objekty před vlivem okolí by měla procházet všemi zónami s těžištěm ve výrobní zóně. Zvláštní pozornost pak vyžadují hranice výrobní zóny, zejména v místech jejího funkčního prolínání. Izolační zeleň tvoří převážně liniové, zřídka plošné prvky, charakterem odpovídající konkrétním požadavkům lokality, nejčastěji však víceřadá pruhová výsadba v kombinaci opadavých i stálezelených stromů s keřovým podrostem. Druhovou skladbu představují původní i introdukované dřeviny speciálních vlastností v závislosti na požadovaném účinku, podmínkách prostředí a odolnosti proti negativním vlivům na dané lokalitě. Obecně lze připustit zvýšený podíl introdukovaných dřevin na devastovaných a extrémně zatížených stanovištích. Výšková struktura porostu vychází z předpokladu, že s narůstající výškou roste izolační efekt porostu. Výšková patra by měla vzájemně plynule přecházet. Vliv na stanovení výšky má v případě objektu i orientace převládajících směrů větru, pokud podporuje charakter negativního jevu. Zvýšený porost na závětrné straně by mohl nežádoucí efekty v zájmovém prostoru jen podpořit. Obdobný význam má i konfigurace terénu (čím členitější terén, tím větší nároky na výšku).

Prostorová skladba zeleně v areálech technického vybavení a v rámci ochranných pásem je limitována provozem a režimem ochrany. V případě čistírny odpadních vod je cílem prostřednictvím porostů vytvořit hygienický filtr fungující jako součást systému ekologické stability. Druhová skladba bude vycházet z potřeb příslušného provozu, je však nutné využít dřeviny odpovídající stanovišti.

V uspořádání zeleně v obvodu středisek zemědělské výroby a jiných podobných areálů (výroba, sklady apod.) je preferována její zdravotně ochranná funkce. V rámci provozních areálů je doporučené vyhradit 10% ploch pro realizaci vegetačních výsadeb s baktericidní a insekticidní funkcí. Kostra vzrůstné zeleně by měla vycházet z dřevinné skladby přirozené místním podmínkám s korekcí na hygienické funkce a výrobou pozměněné podmínky. Sortiment introdukovaných dřevin lze použít v potřebném rozsahu v závislosti na podmínkách prostředí.

Dřeviny zajišťující izolační efekt proti prachu:

hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia), škumpa orobincová (Rhus typhina), rakytník řešetlákovitý (Hippophae rhamnoides), kalina tušalaj (Viburnum lantana), kalina vrásčitolistá (Viburnum rhytidophyllum), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum)

Dřeviny zajišťující izolační efekt proti hluku:

stálezelené listnáče, jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), buk lesní (Fagus sylvatica), platany (Platanus sp.), střemcha obecná (Prunus padus.), duby (Qercus sp.), lípy (Tilia sp.), topol berlínský (Populus berolinensis), jalovec chvojka klášterská (Juniperus sabina), kalina tušalaj (Viburnum lantana)

Dřeviny s baktericidním a bakteriostatickým účinkem:

bříza bílá (Betula pendula), zerav západní (Thuja occidentalis), jalovec chvojka klášterská (Juniperus sabina), ořešák královský (Juglans regia), ořešák černý (Juglans nigra), ořešák popelavý (Juglans cinerea), hrušeň obecná (Pyrus communis), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jabloně (Malus sp.), lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphylos), jilmy (Ulmus sp.), bez černý (Sambucus nigra), topol balzámový (Populus balsamifera), hlohy (Crataegus sp.), bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus), tavolník význačný (Spirea arguta), tis červený (Taxus baccata), růže mnohokvětá (Rosa multiflora), jalovec obecný (Juniperus communis.)

Dřeviny produkující ve zvýšené míře účinné silice, pryskyřice a fytoncidy:

douglaska (Pseudotsuga sp.), borovice (Pinus sp.), jedle (Abies sp.), smrk (Picea sp.), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), jeřáb (Sorbus sp.)

Dřeviny vylučující látky odpuzující hmyz:

břestovec západní (Celtis occidentalis), zerav západní (Thuja occidentalis), topoly sekce Tacamahaca, střemcha obecná (Prunus padus.), bříza bílá (Betula pendula), ořešáky (Juglans sp.), jalovce (Juniperus sp.)

## 5.4.	Ostatní krajinářská opatření

Péče o vodní režim

- zachování přirozených forem vodotečí a jejich doprovodných vegetačních pásů jako významného liniového prvku krajinné struktury, ochrana cenných vodních a mokřadních ekosystémů, zlepšení vodního režimu území rozšiřováním ploch zeleně a budováním opatření pro zadržování vody

- revitalizace zatrubněných vodotečí, zregulovaných potoků, melioračních kanálů, doplnění jejich břehových porostů a doplnění vegetace k vyskytujícím se tůním - jedná se o významná opatření zvyšující biodiverzitu celého území

- obnova vodní nádrže uprostřed obce, a to včetně břehových porostů

Na revitalizaci retenční schopnosti krajiny (výstavbu a obnovu vodních nádrží, revitalizaci přirozené funkce vodních toků) a další opatření, směřující k obnově biotopů vázaných na příznivou změnu vodního režimu v krajině a zvyšování biologické rozmanitosti, jsou poskytovány prostředky z Programu revitalizace říčních systémů. Planost dokumentace Programu byla prodloužena do roku 2010.

Obr. 32: Vodní nádrž, vybudovaná ve třicátých letech pro akumulaci protipožární vody – dnes zcela zanesená a zarostlá.

Pokud dojde k narušení ekologické rovnováhy v nádrži, pak jsou negativní důsledky velice brzy zcela jasně viditelné:

- rychlé bujení řas a vodního květu
- nárůst výskytu agresivních plevelů
- nepříjemný zápach
- ohrožení života ve vodní nádrži

Zatravňování

- pro řešené území byly v minulosti charakteristické mokré louky a pastviny - doporučujeme zatravnění erozně ohrožených pozemků a také podmáčených pozemků i niv

- na zatravňování jsou poskytovány dotace z agroenvironmentálních programů MZe, které pokryjí nejen zatravnění, ale i pětiletou údržbu

# Seznam použitých zkratek

ÚSES	územní systém ekologické stability

BK	biokoridor

BC	biocentrum

NBK	nadregionální biokoridor

RBK	regionální biokoridor

RBC	regionální biocentrum

LBK	lokální biokoridor

LBC	lokální biocentrum

VKP	významný krajinný prvek

IP	interakční prvek

STG	skupina typů geobiocénů

KČT	klub českých turistů

ÚP	územní plán

ÚPO	územní plán obce

ÚPD	územně plánovací dokumentace

ÚAP	územně analytické podklady

# Prameny a literatura

Löw, J., a kol.: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability, Doplněk, Brno 1995

Maděra, P., Zimová, E.: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES, LDF MZLU Brno, 2005

Neuhäslová, Z., a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, Academia Praha, 2001

Mazín, V.A., Váchal, J., Kvítek, T.: Postupy a činnosti při projektování pozemkových úprav, ČMKPÚ, Středočeská pobočka Praha a JĆU v Českých Budějovicích, 2007

Zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

ÚPD obce:

ÚP obce Břežany II,12/2000, Ing. arch. Dalibor Pešek CSc., Ing. arch. Hana Pešková

ÚP obce Rostoklaty, 10/2002, Ing. arch. Dáša Tůmová

ÚP obce Horoušany, 12/2001, Ing. akad. arch. Petr Foglar a kol.

ÚP obce Vyšehořovice, 12/2006, Ing. akad. arch. Petr Foglar a kol.

Pešek D. a Pešková H., 2004: I. změna územního plánu obce Břežany II

Pešek D. a Pešková H., 1997: Komplexní urbanistická studie

Studie územních systémů ekologické stability – ÚSES, U24, 2009 (pro Středočeský kraj)

Plán polyfunkční kostry KPÚ, KPÚ v kat. území Tuklaty a Tlustovousy, Agro-Agua, 11/1999

Mapa polyfunkční kostry, KPÚ Rostoklaty a Nová Ves II, GAP Pardubice s.r.o., 2/1999

Generel místních SES, okres Kolín, 1993, U-24 s.r.o.

Generel ÚSES pro k.ú. okresu Nymburk, část JZ - Kounicko, 1995, KZT s.r.o.

Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50000 (stav k r. 1994)

Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe

Mapa biotopů, AOPK, v digitální podobě

Mapa BPEJ, v digitální podobě

GET, s.r.o., 2007: Oznámení záměru s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 podle § 6 zákona č. 100/2001 sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění

GET, s.r.o., 2001: Souhrnný plán sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním v navrhovaném dobývacím prostoru Břežany II a v jeho předpolí

Letecké snímky ČR

Internetové zdroje:

www.geoportal.cenia.cz

www.nature.cz

www.vuv.cz

www.cykloserver.cz

www.landscape.hyperlink.cz

# Footnotes

„Biochora je vyšší typologická jednotka členění území bioregionu. Má heterogenní ráz, vyznačuje se svébytným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Vlastnosti jsou podmíněny kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu.“  (Culek a kol, 2003)

Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému vyrovnávat vnější rušivé vlivy vlastními spontánními mechanismy (Míchal 1992). Ekologická stabilita (schopnost) i ekologická rovnováha (stav) se udržují přírodními procesy pomocí autoregulačních mechanismů, jejichž základ je ve vzájemných vazbách rostlin, živočichů a mikroorganismů tvořících ekosystém.

Z hlediska realizace a použití účelových dotací je síť polních cest jednoznačně vymezena obvodem pozemkové úpravy, který obvykle bývá daný zastavěnou částí obce a katastrální hranicí. Řešení je možné hledat v kombinaci různých finančních zdrojů a dohodě mezi uživateli, vlastníky a obcemi.

Prostorové parametry ÚSES se stanovují dle společenstev. Šířka kombinovaných společenstev je 15 – 20 m.

# Text boxes

7   Černýšová dubohabřina

RC - regionální biocentrum

RK - regionální biokoridor

NC - nadregionální biocentrum

NK - nadregionální biokoridor